### Esercitazione Pratiche           classe 2^A

Prof. Messina A.

OGGETTO: teleinversione di un motore asincrono trifase -

# FASE 1

- Osserva attentamente lo schema di figura:

U1     V1         W1

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:

- Lo schema indicato prende il nome di schema di ……………………e si riferisce ad un impianto di

………………………………………………….…… Il motore è alimentato a……………Volt

- Il senso di rotazione del motore è ORARIO quando si collegano nell’ordine le fasi L1 L2 L3 ai terminali U1 V1 W1 attraverso i ……………………………………….………..del contattore K1 che a riposo sono normalmente…………………

- I fusibili indicati con FU proteggono il motore dal …………………………………….….…….

- FR è …………………………………che protegge il motore dal…………..………………..…..

- PE è il conduttore di ……………………..collegato alla carcassa del motore ed è di

colore……………………..

# FASE 2

- Osserva attentamente lo schema di figura:

- Indica, con ordine, tutte le denominazioni (sigle) dei vari dispositivi presenti nello schema.

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:

- Lo schema sopra indicato prende il nome di schema di ……………………e si riferisce ad un impianto di …………………………………………..

- L’alimentazione del circuito è di …………..Volt alternati

- …….. è il pulsante di marcia.

- ……... è il pulsante di stop

- ………. è il contatto NC del relè termico e ………….. è il contatto NO

- Il contatto di autoritenuta è posto ……..……………al…………………….

- I contatti ………………….di questo impianto servono per l’accensione delle lampade e per l’………………………

- Le lampade siglate segnalano :

……………………………        …………………………………….         …………………….………

# FASE 3

Per INVERTIRE il senso di rotazione di un motore trifase è sufficiente scambiare due fasi (esempio: la L1 con la L3). Questo si può ottenere attraverso l’aggiunta, nell’impianto di avviamento diretto (teleavviamento) sopra visto, di un altro contattore, che chiameremo K2.

In tal modo è possibile far ruotare il motore oltre che in senso orario, con l’eccitazione di K1, anche in senso antiorario con l’eccitazione di K2. Ovviamente i contattori K1 e K2 non devono mai risultare eccitati contemporaneamente, infatti K1 sarà eccitato per far ruotare il motore in senso orario e K2 in senso antiorario.

- Disegna il circuito di potenza che permette la rotazione del motore nei due sensi di marcia.

- Modifica il circuito di comando dell’avviamento diretto per ottenere anche l’inversione di marcia.

# Text boxes

3M

~

FU

K1

FR

PE

L1

L2
L3

K1