### Esercitazione Pratiche           classe 3^A                                         Modulo.   PLC                                    Prof. Messina A

OGGETTO:     telecomando di un motore asincrono trifase con uso del PLC

Schema elettrico di comando in logica cablata                                    Schema elettrico riconfigurato per PLC

- La prima osservazione da fare è che nello schema configurato per il PLC scompaiono le lampade H1 e H2. Queste, di norma, sono comandate via Hardware senza l’intervento del PLC.

- La seconda osservazione da fare sempre riferita allo schema configurato per il PLC è che un ulteriore fattore di sicurezza, dovuto al controllo sulla effettiva eccitazione di K, è ottenuto mediante l’uso di un contatto n.o. di K ( KH) collegato all’ingresso del PLC che è posto in serie al contatto K (di tipo software) di autoritenuta.

Schema di collegamento del PLC

Fuse

220V

24 V a. c

0 V

| Nome | Indirizzo | Stato logico | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| K | Q0.0 | 0 | Bobina |
| H2 | Q0.1 | 1 | L. arresto |
| H3 | Q0.2 | 0 | L. marcia |

| Nome | Indirizzo | Stato logico | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | I0.0 | n.o. | Marcia |
| S2 | I0.1 | n.c. | Stop |
| KH | I0.2 | n.o. | sicurezza |

TABELLA ASSEGNAZIONE INGRESSI                                 TABELLA ASSEGNAZIONI USCITE

# Text boxes

+            -            C       I0.0       I0.1     I0.2      I0.3     …..

ALIMENT.          	                    PLC

24 V

C     Q0.0     Q0.1      Q0.2  Q0.3     ….

24       Fus

Fr                                 K               K        Fr

S1                        K

S2                           H1          H2             H3         H4

K

0

24       Fus

Fr                              K          K

K

Contatti software

S1

KH

S2                          H2           H3

K

0

S1             S2                 KH

Fr

Fr

H1                H4                       K           H2        H3

Q0.0      I0.2          I0.1          Q0.0

I0.0

Q0.0                                         Q0.1

Q0.0                                         Q0.2