Schema elettrico di comando in logica cablata                                    Schema elettrico riconfigurato per PLC

- La prima osservazione da fare è che nello schema configurato per il PLC scompaiono le lampade H1 (rete) e H4 (intervento termico). Queste, di norma, sono comandate via Hardware senza l’intervento del PLC.

- La seconda osservazione da fare sempre riferita allo schema configurato per il PLC è che un ulteriore fattore di sicurezza, dovuto al controllo sulla effettiva eccitazione di K, è ottenuto mediante l’uso di un contatto n.o. di K ( KH) collegato all’ingresso del PLC che è posto in serie al contatto K (di tipo software) di autoritenuta di ogni contattore.

- Il contatto n.c. del relè termico è inserito sul ritorno comune delle bobine K1 e K2; questa particolare inserzione è prevista dalla norma CEI 44-5 solo se i dispositivi sono all’interno del medesimo quadro e venga reso improbabile un guasto a terra che cortocircuiterebbe la protezione termica. In tutti gli altri casi si usa, come per il teleavviamento, inserire tale contatto in serie alla bobina del contattore.

Schema di collegamento del PLC

Fuse

220V

| Nome | Indirizzo | Stato logico | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | I0.0 | n.o. 0 | Marcia |
| S2 | I0.1 | n.c. 1 | Stop |
| KH | I0.2 | n.o. 0 | sicurezza |
| KH | I0.3 | n.o. 0 | sicurezza |

24V

| Nome | Indirizzo | Stato logico | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Q0.0 | 0 | Marcia A |
| K2 | Q0.1 | 0 | Marcia I |
| H2 | Q0.2 | 1 | L. arresto |
| H3 | Q0.3 | 0 | L. marcia A |
| H4 | Q0.4 | 0 | L. marcia I |

TABELLA ASSEGNAZIONE INGRESSI                                                              TABELLA ASSEGNAZIONE USCITE

SCHEMA DI POTENZA                                                                              SCHEMA KOP

LISTA ISTRUZIONI

# Text boxes

K2

K1

K2

K1

Fu

Fr

S1                                                            K1      K1    K2      Fr

S2                    K1   S3                   K2    K2

K2                                  K1

K1                                   K2                H1       H2      H3       H4

Fu

S1

K1     K1    K2      Fr

K1                         K2

K2

S2                    KH     S3                KH

K2                                   K1

K1                                   K2                 H1       H2      H3       H4

Fr                        K2          K1              H2           H3

H1                  H4                              K1                K2

0

Fr

S2            S3          S1              KH1        KH2

+            -            C       I0.0       I0.1     I0.2      I0.3     …..

ALIMENT.          	                    PLC

24 V

C     Q0.0     Q0.1      Q0.2  Q0.3      Q0.4     QQ0.4

1 segmento

LD     I0.0

LD     I0.1

A      I0.3

O      Q0.1

ALD

AN     Q0.1

=      Q0.0

K2

K1

Fu

Fr

3 M

˜                  PE

3 segmento

LD     Q0.0

=      Q0.2

4 segmento

LD     Q0.1

=      Q0.3

5 segmento

LDN    Q0.0

AN     Q0.1

=      Q0.4

2 segmento

LD     I0.0

LD     I0.2

A      I0.4

O      Q0.1

ALD

AN     Q0.0

=      Q0.1