# PLC – S5

# Indirizzamento

L’indirizzo  E 0.5 indica:

E     blocco di ingresso

- posto  connettore 0

- numero del morsetto del collegamento ( a quale ingresso è stato collegato il datore di segnale)

L’indirizzo  A 2.5 indica:

A    blocco di uscita

2    posto  connettore 2

5    numero del morsetto del collegamento dell’attuatore ( a quale uscita è stato collegato l’attuatore)

## Linguaggio di programmazione STEP 5

Per scrivere un programma esistono tre modi di rappresentazione:

KOP        SCHEMA A CONTATTI                   E 1.1      E 1.2       A1.1

FUP          SHEMA  LOGICO                   E1.1

A1.1

E1.2

AWL          LISTA ISTRUZIONI                         U   E 1.1

U   E 1.2

=  A 1.1

la prima istruzione (nell’esempio U ) risponde alla domanda :  “ cosa c’è da fare?”

### la seconda istruzione (nell’esempio E 1.1) risponde alla domanda :  “ con che cosa c’è da operare?”

## Operazioni  STEP 5

U                       ( UNT )                                                                                                      U

( per contatti  in serie )                 combinazione  AND

UN 			                 combinazione AND NOT

O                     (ODER)              combinazione    OR                                                        O

( per contatti in parallelo)

ON                                               combinazione OR NOT

### U (          O (                          combinazione AND  oppure  OR di espressioni entro parentesi

)                                             parentesi di chiusura

( per la combinazione di contatti in serie e in parallelo)

=                                             attribuzione di risultato

S                                            impostare una memoria

R                                            resettare una memoria

ZV                                         contare avanti

### ZR                                         contare indietro

### SI / SV / SE / SS / SA          operazioni di temporizzazione

=                                            uguale

>                                            maggiore                       operazioni di comparazione o di confronto

<                                            minore

# PLC – S7   (CPU 212)         8 ingressi e 6 uscite

# Indirizzamento

L’indirizzo  I 0.5 indica:

I      blocco di ingresso

0     posto  connettore 0

5     numero del morsetto del collegamento ( a quale ingresso è stato collegato il datore di segnale)

L’indirizzo  Q 0.5 indica:

Q    blocco di uscita

0     posto  connettore 0

5     numero del morsetto del collegamento dell’attuatore ( a quale uscita è stato collegato l’attuatore)

## Linguaggio di programmazione STEP 7

Per scrivere un programma esistono tre modi di rappresentazione:

KOP        SCHEMA A CONTATTI                   I 0.1      I 0.2       Q 0.1

FUP          SCHEMA  LOGICO                     I 0.1

Q 0.1

I 0.2

AWL          LISTA ISTRUZIONI                         LD   I 0.1

A     I 0.2

=    Q 0.1

la prima istruzione (nell’esempio LD ) risponde alla domanda :  “ cosa c’è da fare?”

### la seconda istruzione (nell’esempio A  I 0.1) risponde alla domanda : “ con che cosa c’è da operare?”

## Operazioni  principali  STEP 7

LD                                               carica operazione

### A                                                 combinazione  AND ( per contatti  in serie)

AN 			                combinazione AND NOT

O                                                 combinazione    OR  ( per contatti in parallelo)

ON                                               combinazione OR NOT

### ALD                          combinazione OR  e successiva AND tra blocchi

( per la combinazione di contatti in parallelo posti  in serie)

### OLD                            combinazione AND  e successiva OR tra blocchi

( per la combinazione di contatti in serie posti  in parallelo)

=                                             attribuzione di risultato

S                                             impostare una memoria

R                                            resettare una memoria

#### TON        Txxx,   PT            avvia temporizzazione come ritardo all’inserzione

#### TONR      Txxx, PT             avvia temporizzazione come ritardo all’inserzione con memoria

Txxx indica per i TON un temporizzatore con una base dei tempi  pari a : T32 = 1ms ; T33-T36 = 10ms ; T37-T63 = 100ms

Txxx indica per i TONR un temporizzatore con una base dei tempi  pari a : T0 = 1ms ;  T1-T4 = 10ms ;  T5-T31 = 100ms

Al piedino PT  viene indicato un numero che moltiplicato per la base dei tempi da il tempo di ritardo.

T37

+30

il valore di temporizzazione è 3s poiché :   100ms * 30 = 3s

### PER CAPIRE IL LINGUAGGIO KOP E LA RELATIVA LISTA ISTRUZIONI AWL

Prendiamo in esame il semplice schema di un teleavviamento di un motore asincrono trifase.

S1

Rt

K1

S2                                      K1            K1             Rt

S3

K1                                 L1                 L2            L3

Arresto            Marcia         Termica

### Costruiamo la tabella delle assegnazioni relativa agli ingressi

| Nome | Indirizzo | Stato logico | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | E0.0 | n.c. =1 | Pulsante di alt generale |
| S2 | E0.1 | n.a. =0 | Pulsante di marcia |
| S3 | E0.2 | n.c. =1 | Pulsante di stop |
| Rt | E0.3 | n.c. =1 | Relè termico |

### Costruiamo la tabella delle assegnazioni relativa alle uscite

| Nome | Indirizzo | Stato logico | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | A1.0 | 0 | Bobina contattore K1 Marcia avanti |
| K1 | A1.0 |  | Contatto autoritenuta |
| K1 | A1.0 |  | Contatto per L1 Arresto |
| K1 | A1.0 |  | Contatto per L2 Marcia |

N.B.

Si nota che nella tabella delle uscite, K1 è presente ben quattro volte. Per questo motivo normalmente si segna  nella tabella solo un K1, considerato che l’indirizzo (A1.0) è lo stesso per tutti . Ovviamente quando si scriverà la lista istruzioni (AWL) tutti i contatti relativi a K1 avranno lo stesso indirizzo della bobina del contattore K1.

La tabella precedente relativa alle uscite potrà assumere la forma:

| Nome | Indirizzo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| K1 | A1.0 | Bobina contattore K1 Marcia avanti |

A queste tabelle si aggiunge quella delle segnalazioni che fanno parte anch’esse delle uscite:

| Nome | Indirizzo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| L1 | A1.1 | Arresto |
| L2 | A1.2 | Marcia avanti |
| L3 | A1.3 | Intervento termico L3 |

Una volta realizzate le tabelle di assegnazione possiamo costruire lo schema KOP il quale si identifica con quello di comando utilizzato nella logica cablata.

###### E0.0         E0.3            E0.1                E0.2                     A1.0

1°

A1.0

A1.0                                                                             A1.1

2°

A 1.0                                                                            A1.2

3°

E0.3                                                                             A1.3

4°

### Lista istruzioni  - AWL (traduzione in linguaggio di programmazione AWL dello schema KOP)

### Analizziamo ora il significato dei simboli utilizzati

E0.0                           E0.1                               A1.0                          A1.0

Contatti non negati                                  Uscita             Contatto di autoritenuta

Contatto negato

SCHEMA DI MONTAGGIO DEL CIRCUITO IN ESAME

##### F                                       S1         S2        S3         Rt

220 V a. c.

24 V a. c.

L1              L2           L3

#### 0 V

Morsettiera del PLC relativa al blocco di uscita a relè.

L’alimentazione delle uscite, che normalmente è collegata all’alimentazione degli ingressi con 24 V c.c., non viene utilizzata in quanto il K1 e le lampade funzionano a 24 Vc.a.

Il primo morsetto di ogni uscita del blocco a relè è collegato al 24 V a.c.

+         -            I1.0              A1.1             A1.2               A1.3

24 V a.c.

L1                  L2                 L3

0 V

Ogni uscita quando è attivata  ( livello logico 1 ) chiude un contatto così come si vede nell’esempio di figura:

A1.0

24 Va.c.

K1

0 V

# Text boxes

&

&

IN    TON

PT

END

#### Come si legge lo schema KOP

Se S1 di alt , il contatto della termica, S2 di marcia e S3 di  stop  sono chiusi allora eccita K1 e autoritienilo.

Se uno solo dei contatti è aperto non eccitare K1

Se K1 non è eccitato allora accendi la lampada L1 di arresto

Se K1 è eccitato allora accendi la lampada L2 di marcia avanti

Se è intervenuta la termica accendi la lampada L3

Fine programma

Questo simbolo                     rappresenta un contatto.

Facendo riferimento al nostro circuito di comando, si può notare che un contatto (E0.0 = S1) è chiuso e l’altro (E0.1= S2) è aperto.

Ciò significa che questo simbolo non rappresenta specificatamente né un contatto N.A né un contatto N.C.

Allora cosa rappresenta?

Rappresenta un contatto generico a cui è associato uno stato logico che sarà letto dal PLC.

Se il contatto è chiuso sarà letto dal PLC come livello logico -1-

Se il contatto è aperto sarà letto come livello logico -0-

Nel nostro caso E0.0, che rappresenta il pulsante N.C. di alt, sarà letto come 1 ed E0.1, pulsante N.A. di marcia, sarà letto come 0.

Per poter attivare un’uscita (es. A1.0 ) è necessario che il PLC legga, alla fine di un segmento e dopo aver effettuato tutte le operazioni logiche presenti, il livello logico 1.

Facendo riferimento sempre al 1° segmento del nostro schema KOP possiamo osservare che l’unico contatto che il PLC leggerà come 0 sarà quello di S2, ossia E0.1.

Per poter attivare l’uscita A1.0, ossia poter eccitare il contattore K1, è necessario che l’ingresso E0.1 si porti a livello logico 1. Ciò avviene semplicemente quando premiamo il pulsante S2 che chiudendosi passerà dal livello logico 0 a quello 1 e il PLC potrà attivare l’uscita A1.0 dopo aver svolto le operazioni logiche AND e OR presenti.

Questo simbolo                rappresenta un contatto negato.

Cosa significa contatto negato?

Facendo riferimento al nostro schema in KOP, possiamo notare che tale contatto ( Rt =E0.3) è quello che comanderà l’accensione della lampada L3 relativa all’intervento del relè termico.

Si noterà inoltre che l’altro contatto della termica, che è sempre lo stesso E0.3 N.C. è disegnato senza la sbarra che indica la negazione.

Cosa significa allora?

Il contatto E0.3 senza la negazione (                ) sarà letto dal PLC con livello logico 1 essendo riferito al contatto della termica N.C.

Lo stesso contatto E0.3 con la negazione (                 )   sarà letto dal PLC in questo modo:

- Se lo stato logico rilevato sull’unico contatto E0.3 è 0 il PLC negherà il risultato e darà 1

- Se lo stato logico rilevato è 1 il PLC negherà il risultato e darà 0

Dal nostro schema di comando si può notare che la lampada L3 si accende solo quando il relè termico interviene aprendo il suo contatto  N.C. e chiudendo il contatto N.A. collegato alla lampada L3.

Nello schema KOP il contatto N.C.(E0.3) sarà, come detto, letto come livello logico 1.

Il contatto N.A. (E0.3) posto sulla lampada L3 (A1.3) sarà letto come livello logico 0  e la lampada rimane spenta.

Quando la termica interverrà il contatto N.C. si aprirà e il PLC  leggerà, su E0.3, il livello logico 0 e disecciterà K1 (A1.0). Contemporaneamente un’altra istruzione data al PLC (ossia quella di negare lo stesso livello logico letto su E0.3, rappresentato col simbolo di contatto negato in KOP) darà livello logico 1 sull’uscita A1.3 e ciò consentirà l’accensione della la lampada L3.

S5

###### U	E0.0            2°       UN	A1.0            4°      UN     	E0.3

U	E0.3		    =	A1.1                       =	A1.3

U (

#### 1°  	O	E0.1

###### O	A1.0	     3°	  U	A1.0

)			   =	A1.2

#### U	E0.2

=	A1.0

S7

###### LD	I0.0            2°       LDN	Q0.0            4°      LDN     I0.3

A           I0.3		    =	Q0.1                       =	Q0.3

LD        I0.1

#### 1°  	O          Q0.0

###### ALD		     3°	  LD	Q0.0

#### A	I0.2		   =	Q0.2

#### =	Q0.0

+            -                C      E0.0      E0.1     E0.2     E0.3

24 V

ALIMENT.          		               PLC

C        A1.0     A1.1     A1.2     A1.3

K1

K1