Alunno---------------------------------------------  Classe …….      Data--------------------        Prof. Messina

OGGETTO: inversione di marcia con finecorsa e sosta temporizzata (2 temporizzatori e con le istruzioni Set e Reset)

Specifiche:

- Avviare con comando manuale un motore verso destra o verso sinistra

- Toccato il finecorsa destro si deve fermare per 10 secondi

- Trascorso tale tempo si deve avviare verso sinistra

- Toccato il finecorsa sinistro si deve fermare per 15 secondi

- Trascorso tale tempo si deve avviare verso destra

- Il motore si deve fermare o per intervento termico o con il pulsante di stop

Si consiglia di utilizzare le memorie M0.0 e M0.1 per:

M0.0	Viene settata a inizio sosta a dx e resettata a fine sosta a dx

M0.1	Viene settata a inizio sosta a sx e resettata a fine sosta a sx

E i temporizzatori:

T37	temporizza sosta a destra

T38	temporizza sosta a sinistra

TABELLA ASSEGNAZIONE INGRESSI                                      TABELLA ASSEGNAZIONE USCITE

| Nome | Indirizzo | Stato logico | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | I0.0 | n.o. 0 | Pulsante Marcia dx |
| S2 | I0.1 | n.c. 0 | Pulsante Marcia sx |
| S3 | I0.2 | n.o. 1 | Pulsante Stop |
| Fc1 | I0.3 | n.o. 0 | Finecorsa dx |
| Fc2 | I0.4 | n.o. 0 | Finecorsa sx |

| Nome | Indirizzo | Stato logico | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Q0.0 | 0 | Relè Marcia Avanti |
| K2 | Q0.1 | 0 | Relè Marcia Indietro |
| H2 | Q0.2 | 1 | Lampada arresto |
| H3 | Q0.3 | 0 | Lampada marcia |

SCHEMA  KOP

Lista istruzioni (AWL)

1. Segnalazione motore fermo

LDN	Q0.0

AN 	Q0.1

=         Q0.2

2. Inizio marcia a destra con comando manuale

LD     Q0.2

A       I0.0

AN     I0.3

S      Q0.0, 1

3. Inizio marcia a sinistra con comando manuale

LD     Q0.2

A       I0.1

AN     I0.4

S      Q0.1, 1

4. Fine corsa a destra

LD    Q0.0

A      I0.3

S      M0.0, 1

R      Q0.0, 1

5. Sosta a destra

LD     M0.0

TON    T37, +100

6. Marcia a sinistra automatica a fine sosta a destra

LD     M0.0

AN     T37

S      Q0.1, 1

R      M0.0, 1

7. Fine corsa a sinistra

LD     Q0.1

A      I0.4

S      M0.1, 1

R      Q0.1, 1

8. Sosta a sinistra

LD     M0.1

TON    T38, +150

9. Marcia a destra automatica a fine sosta a sinistra

LD     M0.1

AN     T38

S      Q0.0, 1

R      M0.1, 1

# Text boxes

10. Stop per intervento del     pulsante di stop

LDN    I0.2

R      Q0.0, 1

R      Q0.1, 1

R      M0.0, 1

R      M0.1, 1

11.  Segnalazione marcia

LD     Q0.0

O       Q0.1

=       Q0.3