5^A T.I.EL.

Esercitazione sui sistemi di primo ordine

1) Data la rete in fig.:

- Determinare la F.d.T. G(s)=Vu(s)/Vi(s);

- Determinare la F.d.T. (guadagno statico Gst, costante di tempo , tempo di salita ts, tempo di risposta tr);

- Disegna la mappa poli zeri;

- Determinare la risposta al gradino di ampiezza 10 (espressione analitica e grafico);

a)     ;

Questa  è l’equazione per trovare la Vu(s);

b)

Dopo aver trovato anche la corrente si sostituisce l’equazione b nella a;

Si eseguono le moltiplicazioni al numeratore e al denominatore

Viene moltiplicato il numeratore e il denominatore per SC;

Da cui;

Si moltiplica R1 nel denominatore;

Ora si può trovare il guadagno ponendo l’equazione appena trovata di Vu(s) diviso la Vi(s);

Si mette in evidenza R3 al numeratore e al denominatore SC;

Si mette in evidenza al denominatore R1+R3;

si ricavano ora le due costanti di tempo e

= 7,5 s                 = 57,5 s

Il guadagno statico si trova ponendo s=0 e vale:

= 0,5

Ora è possibile trovare il tempo di salita e di risposta;

il tempo di salita è il quello in cui la risposta al gradino unitario passa dal 10% al 90% del transitorio

il tempo di risposta è quello in cui la risposta al gradino unitario arriva al 95% del transitorio

126,5 s            172,5 s

Infine si trova la funzione di trasferimento;

=

SCHEMA A BLOCCHI

Vi(s)                                                       Vu(s)

Ora attraverso l’utilizzo del programma “MATLAB” vengono inseriti i relativi valori delle costanti di tempo, k e guadagno statico al fine di poter realizzare la mappa poli zeri e la risposta al gradino lasciando per iscritto il modo con cui si procede per poter arrivare alla realizzazione di tali grafici. Si nota come la distanza tra i poli e gli zeri sia molto limitata, tale da far sembrare i due elementi attaccati tra loro. Nella risposta al gradino viene messa in evidenza le salita del grafico fino al punto di regime.

MAPPA POLIZERI

EDU» num=[7.5 1];

EDU» den=[57.5 1];

EDU» G=tf(num,den)

Transfer function:

7.5 s + 1

----------

57.5 s + 1

EDU» Gc=0.5*G

Transfer function:

3.75 s + 0.5

------------

57.5 s + 1

EDU» pzmap(Gc)

RISPOSTA AL GRADINO

EDU» step(Gc*10)

ANTITRASFORMATA IN LAPLACE

ANTITRASFORMATA NEL TEMPO

# Text boxes

Vi